МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОДУКТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА

ГАЗЫ. КРИОПРОДУКТЫ

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Межгосударственным Техническим Комитетом МТК 137 «Кислород»

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.03.85 № 674

Изменение № 1 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 13 от 28.05.98)

За принятие изменений проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.1.004-91 | 1.2, 2.1 | ГОСТ 14192-96 | 2.1 |
| ГОСТ 12.1.005-88 | 2.1, 3.4 | ГОСТ 14202-69 | 3.5 |
| ГОСТ 949-73 | 1.1 | ГОСТ 15623-84 | 1.9а |
| ГОСТ 2405-88 | 1.7, 3.5 | ГОСТ 18617-83 | 1.9а |
| ГОСТ 2991-85 | 1.9а | ГОСТ 19433-88 | 2.1 |
| ГОСТ 9078-84 | 1.9а | ГОСТ 21650-76 | 1.9а |
| ГОСТ 9557-87 | 1.9а | ГОСТ 24597-81 | 1.9а |
| ГОСТ 9731-79 | 1.1 | ГОСТ 26663-85 | 1.9а |
| ГОСТ 12247-80 | 1.1 |  |  |

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)

6. Издание (март 2004 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1998 г (ИУС 1-99)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| ПРОДУКТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА. ГАЗЫ. КРИОПРОДУКТЫ Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Air separation products. Gases. Cryogens. Packing, marking, transportation and storage | ГОСТ 26460-85 |
| --- | --- |

Дата введения 01.07.86

Настоящий стандарт распространяется на газообразные и жидкие продукты разделения воздуха - кислород, азот, аргон, неон, криптон, ксенон, а также газовые смеси на основе этих продуктов с другими газами и устанавливает правила их упаковки, маркировки, транспортирования и хранения.

Стандарт не распространяется на поверочные газовые смеси - стандартные образцы состава, а также в части упаковки и маркировки, на газы, предназначенные для метрологических целей.

Настоящий стандарт не распространяется на стационарно установленные резервуары и сосуды, предназначенные для хранения газов и криогенных продуктов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 1. УПАКОВКА

1.1 Газообразными продуктами разделения воздуха наполняют стальные баллоны малого и среднего объема по ГОСТ 949, а также баллоны большого объема по ГОСТ 9731 и ГОСТ 12247, стационарно укрепленные на автомашине и прицепе (автореципиенты).

1.2 Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена, содержание надписей и цвет поперечных полос должны соответствовать табл. 1.

Таблица 1

| Наименование газа | Окраска баллона | Текст надписи | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот | Черная | Азот | Желтый |  |
| Азот особой чистоты | То же | Азот особой чистоты | То же | - |
| Азот высокой чистоты | » | Азот высокой чистоты | » | - |
| Азот повышенной чистоты | » | Азот повышенной чистоты | » | - |
| Аргон сырой | » | Аргон сырой | Белый | - |
| Аргон | Серая | Аргон | Зеленый | - |
| Аргон высокой чистоты | То же | Аргон высокой чистоты | Белый | - |
| Кислород | Голубая | Кислород | Черный | - |
| Кислород особой чистоты | То же | Кислород особой чистоты | То же | - |
| Кислород повышенной чистоты | » | Кислород повышенной чистоты | » | - |
| Кислород медицинский | » | Кислород медицинский | » | - |
| Кислород, получаемый электролизом воды | » | Кислород электролизный | » |  |
| Криптон | Черная | Криптон | Желтый |  |
| Ксенон | То же | Ксенон | То же | - |
| Неон высокой чистоты | » | Неон высокой чистоты | » | - |
| Смеси газовые без горючих компонентов на основе: |  |  |  |  |
| азота, криптона, ксенона, неона, воздуха, двуокиси углерода, аргона | » | Слово «Смесь» и наименования компонентов, начиная с газа основы (с наибольшей объемной долей) | Белый | Желтая при наличии в смеси токсичных компонентов. Голубая при наличии в смеси кислорода |
| кислорода | Голубая | Слово «Смесь» и наименования компонентов, начиная с газа основы (с наибольшей объемной долей) | Белый | Желтая при наличии в смеси токсичных компонентов |
| Смеси газовые с горючими компонентами на основе азота, криптона, ксенона, неона, воздуха, двуокиси углерода, аргона при объемной доле горючего компонента: |  |  |  |  |
| до предельно допустимой взрывобезопасной концентрации (ПДВК) по ГОСТ 12.1.004 | Черная | То же | То же | Желтая при наличии в смеси токсичных компонентов. Голубая при наличии в смеси кислорода |
| свыше ПДВК | Красная | » | » | Желтая при наличии в смеси токсичных компонентов |

Надписи на баллонах наносят по окружности на длину не менее 1/3 окружности, а полосы - по всей окружности. Высота букв на баллонах вместимостью более 12 дм3 должна быть 60 мм, а ширина полосы 25 мм. Размеры надписей и полос на баллонах вместимостью до 12 дм3 должны определяться в зависимости от площади боковой поверхности баллонов.

Окраску вновь изготовленных баллонов и нанесение надписей проводят заводы-изготовители, а в дальнейшем - наполнительные станции или испытательные пункты.

Окраску сферической части баллонов, отличительные полосы и надписи подновляют по мере необходимости, обеспечивая хорошие отличительные признаки баллона по заполняемому продукту.

1.3 Баллоны среднего объема, используемые для наполнения техническими газами, должны быть оснащены вентилями типа ВК-86 и ВК-94 по нормативному документу.

Баллоны среднего объема, используемые для наполнения газами высокой и особой чистоты, а также газовыми смесями на их основе, должны быть оборудованы мембранными вентилями типа КВБ-53.

Баллоны среднего объема, используемые для наполнения аргоном высокой чистоты, азотом особой чистоты и высокой чистоты и кислородом особой чистоты, могут быть оснащены вентилями типа ВК-86 и ВК-94.

Баллоны малого объема должны быть оснащены мембранными вентилями типа КВ-1М.

Баллоны, используемые для горючих смесей, должны быть оснащены вентилями типа ВВ-55, ВВ-88 и ВВБ-54 по нормативному документу.

Боковые штуцеры вентилей баллонов, наполненных газами высокой чистоты, газовыми смесями на их основе, а также смесями, содержащими токсичные или горючие компоненты, должны быть герметично закрыты металлическими заглушками.

1.2, 1.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4 После наполнения баллонов криптоном, ксеноном или криптоно-ксеноновой смесью колпаки баллонов должны быть опломбированы.

1.5 Подготовка баллонов и автореципиентов и их наполнение газообразными продуктами разделения воздуха и смесями газов выполняется в соответствии с технологической инструкцией (технологическим регламентом), утвержденной в установленном порядке.

1.6 Номинальное давление газов при 20 °С в баллонах и автореципиентах должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации на каждый продукт.

При наполнении баллонов и автореципиентов азотом, аргоном и кислородом, их хранении и транспортировании в интервале температур от минус 50 °С до плюс 50 °С, давление газа в баллоне должно соответствовать указанному в приложении.

Наполнение, хранение и транспортирование наполненных баллонов при температуре выше 50 °С не допускается.

1.7 Давление газа в баллонах и автореципиентах измеряют манометром по ГОСТ 2405: класса не ниже 1,5 - для газов высокой чистоты, а также газовых смесей на их основе; класса не ниже 2,5 - для технических газов.

Перед измерением давления газа наполненный баллон должен быть выдержан при температуре измерения не менее 5 ч.

1.8 При наполнении баллонов ксеноном масса продукта в наполненном баллоне не должна превышать 0,7 и 1,45 кг на 1 дм3 вместимости баллона для рабочих давлений 9,8 и 14,7 МПа соответственно.

1.6 - 1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.9 Запрещается наполнять баллоны газами, не соответствующими маркировке баллона, и проводить какие-либо операции, которые могут привести к загрязнению внутренней поверхности баллона.

1.9а При транспортировании по железной дороге, автомобильным и речным транспортом баллоны малого объема должны быть упакованы в дощатые ящики по ГОСТ 2991, типов II и III, изготовленные по ГОСТ 15623 и ГОСТ 18617. Баллоны должны укладываться в ящики горизонтально, вентилями в одну сторону с обязательными прокладками между баллонами, предохраняющими их от ударов друг от друга. Материал прокладок должен быть инертным по отношению к кислороду. Масса груза в каждом ящике не должна превышать 65 кг.

Баллоны малого объема, транспортируемые всеми видами транспорта, и баллоны среднего объема, транспортируемые по железной дороге и речным транспортом, формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 и ГОСТ 24597 с использованием средств крепления по ГОСТ 21650 и поддонов по ГОСТ 9078 и ГОСТ 9557.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.10 Жидкие азот, кислород и аргон наливают в транспортные цистерны по нормативному документу, предназначенные для хранения и перевозки криогенных продуктов, и в транспортные газификационные установки по нормативным документам.

Жидкие технические кислород и азот наливают также в криогенные сосуды по нормативному документу.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.11 Количество криогенного продукта, наливаемого в транспортную цистерну, должно соответствовать нормативно-технической документации на наполняемую цистерну. Количество продукта в цистерне определяют по указателю уровня жидкости или взвешиванием.

1.12 Устройство и эксплуатация баллонов, автореципиентов, криогенных сосудов и цистерн, на которые распространяются правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные Госгортехнадзором, должны соответствовать требованиям этих правил.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 2. МАРКИРОВКА

2.1 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от нагрева».

Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, - по ГОСТ 19433 в соответствии с классификацией продуктов, приведенной в табл. 2.

Таблица 2

| Продукты | Класс | Подкласс | Классификационный шифр группы | Знаки опасности (номер чертежа по ГОСТ 19433) | Серийный номер ООН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот сжатый | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1066 |
| Аргон сжатый | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1006 |
| Азот жидкий | 2 | 2.1 | 2115 | 2 | 1977 |
| Аргон жидкий | 2 | 2.1 | 2115 | 2 | 1951 |
| Кислород сжатый | 2 | 2.1 | 2121 | 2 и 5 | 1072 |
| Кислород жидкий | 2 | 2.1 | 2125 | 2 и 5 | 1073 |
| Криптон сжатый | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1056 |
| Ксенон | 2 | 2.1 | 2112 | 2 | 2036 |
| Неон сжатый | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1065 |
| Смеси газовые на основе инертных газов: |  |  |  |  |  |
| с инертными газами и двуокисью углерода | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1956 |
| с кислородом: |  |  |  |  |  |
| при объемной доле кислорода: |  |  |  |  |  |
| до 23 % | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1956 |
| свыше 23 % | 2 | 2.1 | 2121 | 2 и 5 | 1956 |
| с токсичными газами при массовой концентрации токсичного компонента: |  |  |  |  |  |
| до предельно допустимой концентрации (ПДК) по ГОСТ 12.1.005 | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1956 |
| свыше ПДК | 2 | 2.2 | 2211 | 2 и 6а | 1955 |
| с горючими газами при объемной доле горючего компонента: |  |  |  |  |  |
| до предельно допустимой взрывоопасной концентрации (ПДВК) по ГОСТ 12.1.004 | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1956 |
| свыше ПДВК | 2 | 2.3 | 2311 | 2 и 3 | 1954 |
| с токсичными и горючими газами при массовой концентрации токсичного компонента до ПДК и объемной доле горючего компонента до ПДВК | 2 | 2.1 | 2111 | 2 | 1956 |
| свыше ПДК и/или ПДВК | 2 | 2.4 | 2411 | 2, 3 и 6а | 1953 |
| Смеси газовые на основе кислорода с токсичными газами с массовой концентрацией токсичного компонента: |  |  |  |  |  |
| до ПДК | 2 | 2.1 | 2121 | 2 и 5 | 1956 |
| свыше ПДК | 2 | 2.2 | 2221 | 2, 5 и 6а | 1955 |
| Примечание. На крупногабаритной таре или контейнере, железнодорожном транспортном средстве должен быть знак опасности, серийный номер ООН, а также номер аварийной карты при транспортировании в пределах страны. |

2.2 Транспортную маркировку разрешается не наносить при перевозке баллонов автомобильным транспортом.

2.3 Знаки и надписи на железнодорожных цистернах для жидких кислорода, азота и аргона должны соответствовать правилам перевозок опасных грузов, действующим на железнодорожном транспорте.

2.1 - 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).

# 3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

3.1 Газы и криопродукты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором, а также правилами безопасности при транспортировании опасных грузов железнодорожным транспортом, утвержденными Госгортехнадзором.

Продукция, не указанная в алфавитных перечнях правил перевозок грузов железнодорожного ведомства, но допущенная к транспортированию по аналогам, перевозится в соответствии с действующими дополнениями и изменениями к этим правилам.

Опасные грузы транспортируют автомобильным транспортом в соответствии с инструкцией по обеспечению безопасности перевозок опасных грузов автомобильным транспортом.

3.2 Наполненные баллоны, а также порожние баллоны из-под смесей на основе инертных газов с токсичными газами (подкласс 2.2) и с легковоспламеняющимися и токсичными газами (подкласс 2.4), транспортируют по железной дороге повагонными отправками в крытых вагонах или контейнерах. Баллоны малого и среднего объема перевозят в транспортных пакетах.

3.1 - 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3.3 Для механизации погрузочно-разгрузочных работ и укрупнения перевозок автомобильным транспортом баллоны среднего объема помещают в металлические специальные контейнеры (поддоны).

3.4 Баллоны малого и среднего объема транспортируют речным транспортом в закрытых грузовых помещениях судов и в универсальных контейнерах на палубах согласно п. 1.9а.

Баллоны с газовыми смесями, имеющими классификационные шифры 2211, 2311, 2411 и 2221, перевозят в количествах, не превышающих 500 баллонов на одно судно.

Помещения, в которых возможно накопление газовых продуктов, должны быть оборудованы механической приточной и вытяжной вентиляцией и приборами контроля воздушной среды согласно ГОСТ 12.1.005.

3.5 Технические газообразные азот, аргон и кислород транспортируют также по трубопроводу. Окраска трубопроводов - по ГОСТ 14202. Давление газа в трубопроводе измеряют манометром по ГОСТ 2405, класса не ниже 1,5.

3.6 Криогенные продукты разделения воздуха транспортируют:

железнодорожным транспортом - в специальных железнодорожных цистернах грузоотправителя (грузополучателя), допущенных к перевозке;

автомобильным транспортом - в транспортных цистернах для жидких кислорода, азота и аргона по нормативному документу, а также в криогенных сосудах по нормативному документу и в автомобильных газификационных установках по нормативным документам;

воздушным транспортом - в транспортных цистернах по нормативному документу и в криогенных сосудах по нормативному документу.

3.4 - 3.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

# 4. ХРАНЕНИЕ

4.1 Баллоны, наполненные газами и газовыми смесями, хранят в специальных складских помещениях или на открытых площадках под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Допускается совместное хранение на открытых площадках баллонов с различными продуктами разделения воздуха, а также совместно с баллонами, наполненными горючими газами, при условии отделения площадок для хранения баллонов с различными продуктами разделения воздуха друг от друга несгораемыми барьерами высотой 1,5 м, а от площадок для хранения баллонов с горючими газами - несгораемыми защитными стенками высотой не менее 2,5 м.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

# Зависимость давления азота, аргона и кислорода от температуры при наполнении, транспортировании и хранении баллонов

| Температура, °С | Рабочее давление баллона, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- |
|  | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7(150) | 19,6 (200) |
|  | Давление газа в баллоне при температуре наполнения, МПа (кгс/см2) |
|  | Азот | Аргон | Кислород |
| -50 | 10,0 (102) | 12,9 (132) | 9,7 (99) | 12,4 (127) | 9,7 (99) | 12,3 (126) |
| -40 | 10,7 (109) | 13,9 (142) | 10,5 (107) | 13,5 (137) | 10,4 (106) | 13,4 (136) |
| -30 | 11,3 (116) | 14,9 (151) | 11,2 (114) | 14,5 (148) | 11,1 (113) | 14,4 (147) |
| -20 | 12,0 (122) | 15,8 (161) | 11,9 (121) | 15,5 (158) | 11,8 (121) | 15,5 (158) |
| -10 | 12,7 (129) | 16,8 (171) | 12,6 (128) | 16,6 (169) | 12,6 (128) | 16,5 (168) |
| 0 | 13,4 (136) | 17,7 (181) | 13,3 (136) | 17,7 (179) | 13,3 (135) | 17,6 (179) |
| +10 | 14,0 (143) | 18,7 (190) | 14,0 (143) | 18,6 (190) | 14,0 (143) | 18,6 (189) |
| +20 | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 14,7 (150) | 19,6 (200) |
| +30 | 15,4 (157) | 20,6 (210) | 15,4 (157) | 20,6 (210) | 15,4 (157) | 20,7 (211) |
| Примечание. При наполнении баллонов, а также хранении или транспортировании наполненных баллонов при температурах, превышающих указанные в таблице, давление газов в баллоне не должно превышать: при температуре +40 °С - 15,0 МПа (153 кгс/см2) для рабочего давления баллона 14,7 МПа (150 кгс/см2) 19,7 МПа (201 кгс/см2) 19,6 МПа (200 кгс/см2) при температуре +50 °С - 15,7 МПа (160 кгс/см2) 14,7 МПа (150 кгс/см2) 20,6 МПа (210 кгс/см2) 19,6 МПа (200 кгс/см2). |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Упаковка. 2 2. Маркировка. 4 3. Транспортирование. 6 4. Хранение. 6 Приложение Зависимость давления азота, аргона и кислорода от температуры при наполнении, транспортировании и хранении баллонов. 7